Polycom HDX7000

时间：2010-3-23

HDX7000 为普通会议室量身定制的极致高清系统 宝利通HDX 7000TM 系列为主流的会议电视应用环境提供高质量的、高可用性的高清会议解决方案，极大地提升了可视通信的便利性。HDX 7000 是远程教育、远程医疗、企业通信和按需协作通信应用的理想选择。 增强了高清通信的协作能力 系统直观的接口，使得用户能轻而易举地熟悉和使用HDX 7000。同时系统灵活的配置，使HDX 7000 系列既可以是墙挂式、也可以是自由立式安装，以最灵活的方式适应不同会议室的会议电视应用要求。再加上其内置MCU 和内容共享的功能，HDX 7000 系列使得与会者能够方便地实现高清文件共享，如：电路图、方案设计图、多媒体的幻灯片等等。 宝利通一贯以高质量著称，而HDX 7000 系列承袭了这一特点，并融入了宝利通高清标准的专利技术。如：宝利通HD VoiceTM 高清音频技术，提供水晶般清澈的声音，宝利通的Stereo SurroundTM 环绕立体声技术，能将会议室内的声音分为左右声道分别传送，使对方体验到身临其境的空间感。对丰富的多媒体文件共享，HDX 7000 以高清的形式显示动态的内容和音、视频数据，以增强协作和与会者的参与感。利用宝利通的People＋Content 协作技术，与会者能够同时共享高清的文档和高清的实时活动图像，保证了与会者之间自然、动态的交互式沟通。 为什么选择Polycom ？ 在当今以互联网为主导的世界中，部署实时通信和协作的能力已经成为企业制胜的关键。作为业界在语音、视频、数据及Web 解决方案的领导者，Polycom 屡获大奖的会议整体解决方案，使人们无论身处何地、何种网络、何种环境都能简单、高效率地实施交互式的实时通信。这就是为什么越来越多的企业采用Polycom 的会议解决方案，使人们最大化地协同工作。 突出特点 高清的视频—提供1280×720 分辨率（720p）自然流畅的高清视频交流，即使在低带宽的条件下也能达到极高的视频分辨率高清的音频—Polycom SirenTM22和Polycom StereoSurroundTM 环绕立体声技术提供难以令人置信的音频高保真音响效果高清的内容—通过宝利通的People＋Content 和People＋Content IP 技术，与Polycom 高清或非高清系统 以及任何其它视频会议系统之间共享图文、幻灯片演示及丰富的媒体内容. 内置多点会议—可选的内置4 点MCU 为与会者提供了更大的灵活性灵活的连接—可选的BRI,PRI 或V.35 网络接口使您能够轻松的连接各种网络. Polycom® HDX 7000技术指标 型号 •HDX 7001TM 及 HDX 7002TM (包括EagleEye摄像头、编解码器、麦克风阵列、线缆及遥控器) •XL 系统 - 包含内容共享功能及第二监视器 •XLP 系统 - 包含内容共享、第二监视器、内置多点及4Mbps线路速率 视频标准及协议 •H.264 •H.263++ •H.261 •H.239 / People+ content •H.263 及 H.264 视频差错消隐 视频分辨率 •1Mbps-2Mbps时 (7002)，720p、30fps• 256Kbps－768Kbps时，4SIF (704 x 480) / 4CIF (704 x 576)•SIF (352 x 240)、CIF (352 x 288)•QSIF (176 x 120)、QCIF (176 x 144) 内容分辨率 •最高至720P (7002) •输入：SXGA (1280 x 1024)、XGA (1024 x 768)SVGA (800 x 600)、VGA (640 x 480) •输出：XGA (1024x768)、SVGA (800x600) 摄像机 •Polycom EagleEye摄像头 - 1280 x 720P CCD图像传感器 - 12倍光学变焦 - 72度视角 (最小焦距时) - +/-100度水平转角 - +20度/-30度俯仰转角 •输出格式：- SMPTE 296M 1280 x 720p、50/60 FPS 音频标准及协议 •Polycom环绕立体声 StereoSurroundTM •22 kHz音频带宽 - Polycom SirenTM22/ G.719 •14 kHz音频带宽 - Polycom SirenTM14、 G.722.1 Annex C •7 kHz音频带宽 - G.722、G.722.1 •3.4 kHz音频带宽 - G.711、G.728、G.729A •自动增益控制 •自动噪声抑制 •实时音频模式 •快速自适应回声消除 •音频差错消隐 支持的其它ITU标准 •H.221 通讯协议 •H.224 / H.281远端摄像机控制 •H.323 Annex Q远端摄像机控制 •H.225、H.245、H.241、H.331 •H.239 双流 •H.231 多点呼叫 •H.243 主席控制 •H.460 NAT/防火墙穿越 •BONDING, Mode 1 网络 •iPriorityTM QoS支持 •接口 - 2端口10/100兆自适应网络交换机，RJ45接口 •H.323 最高支持4 Mbps •丢包恢复(LPRTM ) •可调节MTU值（仅限IP） •SIP 最高支持2 Mbps •H.320 (选项) - ISDN Quad BRI - ISDN PRI T1或E1 - 串行接口 (RS449、V.35、RS 530) 最高至2 Mbps - 自动SPID检测及线路号码配置 用户界面 •按需会议 (PathNavigatorTM Conference on Demand) •目录服务 •系统管理 - 基于Web - SNMP - GMS •CDR •国际语言支持（16种） •RSS 2000与HDX遥控器相集成 •USB软件更新 安全 •Web安全登录 •Telnet安全登录 •安全模式 •内置AES FIPS 197、H.235 V3及H.233/234 •安全密码认证 选项 •内容共享 - People + Content、People + Content IP - MPPlus 软件，最高支持4点 •H.320网络接口 •多点MPPlus 最高至4点 •第二监视器支持 •网络接口模块 •4 Mbps 线路速率 (仅限多点) 电气特性 •自适应电源 •典型操作电压/功率 189VA @115V @ 60 Hz @ .67 PF 192VA @230V @ 60 Hz @ .66 PF 196VA @230V @ 50 Hz @ .65 PF 以上数据为典型操作情况下的经验值，并非最大电力消耗。电压及电流为RMS值，功率单位为伏安 环境参数 •工作温度：0℃ 至 40℃ •工作湿度：10% 至 80% •存储温度：-40℃ 至 70℃ •存储湿度：10% 至 90% (无凝露) •最大海拔高度：10,000英尺（3000米） 物理尺寸 •HDX 7000 主机 (带可拆卸支架) - 352mm (高) x 129mm (宽) x 279mm (深)